## Slide 1: Gradientmätning partiklar Kagghamra 31 jan 2021
Utfört av Max Elmgren på SLB-analys
på uppdrag av Botkyrka kommun

## Slide 2
1000m
PM2.5 554 µg/m3
PM10 943 µg/m3
3000m
PM2.5 275 µg/m3
PM10 384 µg/m3
3600m
PM2.5 123 µg/m3
PM10 156 µg/m3
2140m,
PM2.5 331 µg/m3
PM10 527 µg/m3
50 m
PM2.5 1021 µg/m3
PM10 2400 µg/m3
2021-01-31
Mätningarna utfördes på simultant på fyra platser under tiden vinden blåste sydvästlig den 31 januari 2021.
Mätdata för placeringen vid branden kommer från mätning den 7e januari 2021 och var ca 50 m från branden.

## Slide 3: Tidsserie av PM2.5 31 jan 2021, 4 avstånd från branden
Chart: Gradientmätning Kagghamra PM2.5

## Slide 4: Beräkning av gradienten av PM2.5
Metod:
Bästa anpassning utifrån mätningar av PM2.5
50m utförd 7 januari 2021
1000m utförd 31 januari 2021
2140m utförd 31 januari 2021
3000m utförd 31 januari 2021
3600m utförd 31 januari 2021
Röda värden är beräknade utifrån formeln nedan som ges av anpassningen till de observerade halterna
PM2.5x= 1025,7e-0,538x
Chart: Avklingning från branden
| 0 | 0.05 | 1 | 2.14 | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | 7
Observerade PM2.5 | 1021 | 527.3294 | 337.2248 | 282.3283 | 114.1716
Beräknade PM2.5 | 998.4765 | 598.9215 | 324.3459 | 204.2063 | 147.8696 | 119.2391 | 69.6255 | 40.6554 | 23.7393

## Slide 5: Tidsserie av PM10 31 jan 2021, 4 avstånd från branden
Chart: Gradientmätning Kagghamra PM10

## Slide 6: Beräkning av gradienten för PM10
Metod:
Bästa anpassning utifrån mätningar av PM10
50m utförd 7 januari 2021
1000m utförd 31 januari 2021
2140m utförd 31 januari 2021
3000m utförd 31 januari 2021
3600m utförd 31 januari 2021
Röda värden är beräknade utifrån formeln nedan som ges av anpassningen till de observerade halterna
PM10x= 2276e-0,689*x
Chart: Avklingning från branden PM10
| 0 | 0.05 | 1 | 2.14 | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | 7
Observerade PM10 | 2400 | 942.9175 | 527.3863 | 384.7773 | 156.9129
Beräknade PM10 | 2198.927 | 1142.7293 | 520.9816 | 288.0617 | 190.5234 | 144.6294 | 72.6152 | 36.4585 | 18.305